## Slide 1: نمايش اعداد

## Slide 2: سيستم نمايش اعداد
مبنا (base):
  مبناي r: ارقام محدود به [0, r-1]
    دسيمال: (379)10
    باينري: (01011101)2
    اکتال: (372)8
    هگزادسيمال: (23D9F)16
      A=10, B=11, … , F = 15

## Slide 3: سيستم نمايش اعداد (دسيمال)
  اعداد دسيمال:
    دو بخش صحيح و اعشاري
An-1 An-2 … A1 A0 . A-1 A-2 … A-m+1 A-m
که Ai عددي بين 0 تا 9 و با وزن 10i است.

## Slide 4: سيستم نمايش اعداد (دسيمال)
The value of
An-1 An-2 … A1 A0 . A-1 A-2 … A-m+1 A-m
is calculated by
i=n-1..0 (Ai  10i ) + i=-m..-1 (Ai  10i )
مثال:
(126.53)10
= 1*102 + 2*101 + 6* 100 +
5*10-1 + 3*10-2

## Slide 5: سيستم نمايش اعداد (حالت کلي)
“base” r (radix r)
N = An-1 r n-1 + An-2r n-2 +… + A1r + A0 +
A-1 r -1 + A-2r -2 +… + A-m r -m
Most
Significant
Digit (MSD)
Least
Significant
Digit (LSD)

## Slide 6: اعداد باينري (مبناي 2)
  کامپيوترها داده ها را به صورت رشته اي از “بيت ها” نمايش مي دهند.
    بيت: 0 يا 1
  مبناي 2: ارقام 0 يا 1
مثال:
(101101.10)2 = 125 + 024 + 123 + 122 + 021 + 120 + 12-1 + 02-2
(in decimal) = 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 + ½ + 0
= (45.5)10

## Slide 7: اعداد باينري
32 16 8 4 2 1 .5 .25 .125 .0625
( 1 1 0 1 0 1 . 1 0 1 1 )
= ( 53.6785 )
B
D

## Slide 8: توان هاي 2
Memorize at least through 212

## Slide 9: اعداد در مبناهاي مختلف
Memorize at least Binary and Hex